Совет депутатов городского поселения город Усмань Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 09.08.2019 г.                                  г.Усмань            №31/153

«О проекте изменений в «Правила

землепользования и застройки города Усмань на 2006-2020 г.г.»»

Рассмотрев предложенный администрацией города Усмань Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации проект изменения в Правила землепользования и застройки города Усмань на 2006-2020 г.г., а также в связи с необходимостью внесения изменений в градостроительный регламент, руководствуясь ст.ст. 33, 36 ГрК РФ, учитывая рекомендации публичных слушаний и решение постоянной депутатской комиссии по работе с депутатами, вопросам местного самоуправления и экологии, Совет депутатов города Усмань

РЕШИЛ:

1.Принять изменения в Правила землепользования и застройки города Усмань на 2006-2020 г.г. (прилагается).

2. На основании п.3 ст.40 Устава городского поселения город Усмань Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации направить данные изменения главе города Усмани для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по работе с депутатами, вопросам местного самоуправления и экологии.

Заместитель председателя

Совета депутатов город Усмань                                       А.М. Пешков

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Липецкая область

Совет депутатов города Усмани третьего созыва

Комиссия

по работе с депутатами, вопросами местного самоуправления и экологии

от 07.08.2019 года                           г.Усмань			   № __________

«О проекте изменений в «Правила

землепользования и застройки города Усмань на 2006-2020 г.г.»»

Рассмотрев предложенный администрацией города Усмань Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации проект изменения в Правила землепользования и застройки города Усмань на 2006-2020 г.г., а также в связи с необходимостью внесения изменений в градостроительный регламент, руководствуясь ст.ст. 33, 36 ГрК РФ, учитывая рекомендации публичных слушаний,

РЕШИЛА:

- Рекомендовать Совету депутатов города Усмань принять изменения в Правила землепользования и застройки города Усмань на 2006-2020 г.г. (прилагается).

Председатель  комиссии 			                             Г.А. Прибыткова

Изменения в Правила землепользования и застройки городского поселения города Усмань Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2006-2020 г.г.

Принято решением
Совета депутатов города Усмань
от 09.08.2019 N _________

П. 1 «Основные виды разрешенного использования» зоны Ж 1 «Сохраняемая индивидуальная и блокированная жилая застройка» статьи 9.3 «Жилые зоны» раздела 9. «Градостроительные регламенты о видах использования территории» части III. «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки городского поселения город Усмань Усманского муниципального района Липецкой области, утвержденных решением Совета депутатов города Усмань Усманского муниципального района Липецкой области № 8/39 от 16.06.20006, с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Усмань Усманского муниципального района Липецкой области № 9/47 от 21.09.2017 г., № 12/59 от10.03.2017 г. и 21/104 от 31.08.2018 г., изложить в новой редакции:

| 9.3 Жилые зоны |
| --- |
| Индекс зоны Ж 1 «Сохраняемая индивидуальная и блокированная жилая застройка» Основные виды разрешенного использования |
| № п/п | Виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
|  | земельных участков | объектов капитального строительства |  | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | минимальные отступы от границ земельных участков | предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений | максимальный процент застройки в границах земельного участка | иные параметры | ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| 1 | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | - хозяйственные постройки, строения для содержания домашнего скота и птицы; - сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей (теплицы, парники, оранжереи); - сады, огороды; - бани, сауны при условии канализования стоков; - размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений; - площадки для сбора мусора; -открытые стоянки | минимальный - 0,04 га; максимальный - 0,10 га отменить и заменить словами: «максимальный -0,15 га» | - до одно-двухквартирного жилого дома -3 м; - до общественных зданий – 10 м; - жилые дома должны отстоять от красных линий улиц не менее чем – 5 м; от красной линии проездов – 3 м | - для основных строений – 3 этажа (высота 15 м.); - для вспомогательных строений – 2 этажа, (высота 7 м), с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа | 60% | 1. Архитектурно-строительные требования: Расстояния строений от границ земельных участков: - до постройки для содержания скота и птицы - 4 м; до других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; - до стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м. Расстояние между зданиями, строениями, сооружениями в границах земельного участка: - до изолированного наружного входа в помещения для скота и птицы до входа в дом - 7 м. - допускаются (на участке) строительные изменения в пределах противопожарных требований и санитарных норм, оформленные в установленном порядке; - допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению, с учётом требований, приведённых в приложении к СНиП 2.07.01.89*; - ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние домовладения: расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м; - при возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок; - содержание скота и птицы допускается на участках площадью не менее 0,6 га; - ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Материал ограждения, его высота должны быть согласованы с отделом архитектуры и строительства администрации района; - по меже земельных участков рекомендуется устанавливать не глухие ограждения (с применением сетки-рабицы, ячеистых сварных металлических сеток деревянных решетчатых конструкций с площадью просвета не менее 50% от площади забора). Установка глухих ограждений с применением кирпича, асбоцементных листов, пиломатериалов и т.п. допускается только между соседними домовладениями и только в дворовой части земельных участков, при этом высота глухих, непрозрачных ограждений должна быть не более 2,2 м; - ограждение участков внутри домовладения между совладельцами допускается из сетки или штакетника не более 1,2 м. - в существующих кварталах застройки, в условиях реконструкции, допускаются (на участке) строительные изменения в пределах противопожарных требований и санитарных норм, и в соответствии с градостроительным планом земельного участка; - минимальные противопожарные расстояния (табл. 1, прил. 1 СНиП 2.07.01-89*) могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности, и если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат, кухонь) из окна в окно; - при проведении строительства должно быть обеспечено строгое соблюдение красных линий, определяющих границы улиц; - линия застройки должна быть четко выражена, при этом ширина земельных участков («палисадников») от фасада зданий должна быть единообразной; - строительство жилого дома, объем и качество строительства, оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка, должны соответствовать требованиям, установленным в разрешении на строительство и утвержденному градостроительному плану земельного участка; - состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка; - вспомогательные строения, за исключением гаражей, располагать со стороны улиц не допускается; - иные параметры строительства следует устанавливать в соответствии со СНиП 31-02-2001 «Дома одноквартирные»; - архитектурно-планировочная структура новых массивов жилой застройки должна быть увязана по своим размерам и пропорциям с существующей планировочной структурой; - при размещении учреждений и предприятий обслуживания на территории малоэтажной застройки следует учитывать требования следующих документов: СНиП 2.07.01-89*, ВСН 62-91, СП 30-102-99; - предельная высота зданий, строений, сооружений: - для всех основных строений количество надземных этажей – 3 эт, с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа, при условии соблюдения нормативной продолжительности инсоляции соседних участков и жилых помещений соседних домовладений. - для хозяйственных построек - 2 этажа с возможным строительством мансардного этажа, с высотой до конька скатной кровли не более 7 м, при этом ширина земельных участков («палисадников») от фасада зданий не должна превышать 5 м. 2. Санитарно-гигиенические и экологические требования: - водоснабжение следует производить от централизованных систем; - подключение к централизованной системе канализации или местное канализование; - санитарная очистка территории; - обустройство и озеленение прилегающих к земельным участкам тротуаров и газонов; - организация ливневой канализации (открытые водостоки с креплением дна и откосов; - мусороудаление осуществлять путем вывоза бытовых отходов в контейнерах со специальных площадок, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учебных заведений, озелененных площадок не менее 20 метров; - исключение случаев замусоривания прилегающих к застройке овражно-балочных систем; - на жилых территориях расположенных в границах санитарно-защитных зон, действуют дополнительные регламенты зон с особыми условиями использования в соответствии со статьей 10.4. 3. Защита от опасных природных процессов: - проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий в связи с пестрым литологическим составом и наличием просадочных грунтов; - проведение мероприятий по инженерной подготовке территории, включая вертикальную планировку с организацией отвода поверхностных вод; - мониторинг уровня положения грунтовых вод; - проведение дренажных работ с предварительным инженерно-строительным обоснованием по улицам с высоким уровнем грунтовых вод. В зависимости от результатов расчета дренажная сеть должна принимать формы общей или локальной защиты; - на территориях с высоким уровнем стояния грунтовых вод соблюдение требований дополнительных регламентов в соответствии со ст. 10.3 настоящих Правил; - организация ливневой канализации (открытые водостоки с креплением дна и откосов). | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, указаны в разделе 8 и ст. ст. 10.1-10.4 Правил с учетом отображенных на карте градостроительного зонирования границ зон с особыми условиями использования территорий. |
| 2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | - хозяйственные постройки, строения для содержания домашнего скота и птицы; - сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей (теплицы, парники, оранжереи); - сады, огороды; - бани, сауны при условии канализования стоков; - размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений; - площадки для сбора мусора; -открытые стоянки; -зелёные насаждения | минимальный - 0,03 га; максимальный - 0,10 га отменить и заменить словами: «максимальный -0,15 га» | - до одно-двухквартирного жилого дома -3 м; - до общественных зданий – 10 м; - жилые дома должны отстоять от красных линий улиц не менее чем – 5м; от красной линии проездов – 3 м | - для основных строений – 3 этажа (высота 15 м.); - для вспомогательных строений – 2 этажа, (высота 7 м), с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа | 60% |  |  |
| 3 | Блокированная жилая застройка (код 2.3) | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха | - хозяйственные постройки, строения для содержания домашнего скота и птицы; - сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей (теплицы, парники, оранжереи); - сады, огороды; - бани, сауны при условии канализования стоков; - размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений; - площадки для сбора мусора; -открытые стоянки; -зелёные насаждения | минимальный - 0,04 га; максимальный - 0,10 га отменить и заменить словами: «максимальный -0,15 га» | - до одно-двухквартирного жилого дома -3 м; - до общественных зданий – 10 м; - жилые дома должны отстоять от красных линий улиц не менее чем – 5м; от красной линии проездов – 3 м | - для основных строений – 3 этажа (высота 15 м.); - для вспомогательных строений – 2 этажа, (высота 7 м), с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа | 60% |  |  |
| 4 | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению |  |  |
| 5 | Социальное обслуживание (код 3.2) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | - хозяйственные постройки; -гаражи; - размещение подсобных сооружений; - площадки для сбора мусора; - парковки перед объектами обслуживания; - зеленые насаждения | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению |  |  |
| 6 | Бытовое обслуживание (код 3.3) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | - хозяйственные постройки; -гаражи; - размещение подсобных сооружений; - площадки для сбора мусора; - парковки перед объектами обслуживания; -зелёные насаждения | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению |  |  |
| 7 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам абулаторно- поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | - хозяйственные постройки; -гаражи; - размещение подсобных сооружений; - площадки для сбора мусора; - парковки перед объектами обслуживания; - зеленые насаждения | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению |  |  |
| 8 | Образование и просвещение код 3.5) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 | - спортивные объекты (капитальные и некапитальные; - детские игровые площадки; - площадки для отдыха взрослого населения; - хозяйственные постройки; - сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей (теплицы, парники, оранжереи) - размещение подсобных сооружений; - площадки для сбора мусора; -открытые стоянки; -зелёные насаждения | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению |  |  |
| 9 | Общественное управление (код 3.8) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов а также организаций непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации | - хозяйственные постройки; - гаражи; - размещение подсобных сооружений; - площадки для сбора мусора; - парковки перед объектами обслуживания; - зеленые насаждения | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению |  |  |
| 10 | Магазины (код 4.4) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | - хозяйственные постройки; -гаражи; - размещение подсобных сооружений; - площадки для сбора мусора; - парковки перед объектами обслуживания; -зелёные насаждения | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению |  |  |
| 11 | Спорт (код 5.1) | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | - хозяйственные постройки; -гаражи; - размещение подсобных сооружений; - площадки для сбора мусора; - парковки перед объектами обслуживания; - зеленые насаждения | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению |  |  |
| 12 | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению |  |

Председатель комиссии по землепользованию и застройки г. Усмань,

заместитель главы администрации г. Усмань											И.А. Фролова

Секретарь комиссии											                                 И.А. Дрюнин